## Slide 1
数字逻辑设计大作业答辩
汇报人：孙英玮、郭茁宁 时间：2019.5.31
2 0 1 9

## Slide 2
ONE
TWO
THREE
FOUR
按键使用、显示方式、操作顺序
预想工作效果
键入数字、计数器、译码器、减法器、数码管显示等
设计分块功能
封装独立元件、连接原理图、调试功能、仿真模拟等
编写逻辑代码
书面总结报告、答辩幻灯片
制作总结报告
设计流程
01

## Slide 3
双方
倒计时
按键
停止
甲乙双方的计时器为一个秒时钟，初始时间为三分钟，采用倒计时方式，通过按钮启动。
由本方控制对方，比如甲方走完一步棋后必须按一下甲方的按键，该按钮启动乙方倒计时；同理反之。
超时发出报警判负
附加功能：累计时间设置可以改变、裁判控制
实验要求
02

## Slide 4
接通电源后，主持人通过控制开关设置计数器的初值，即倒计时累计初始值。
赋初值
甲方走完一步之后，甲按下按钮，甲方计时器停止倒计时，乙方计时器开始倒计时，依此进行电子倒计时。
交替按钟
当甲乙双方其中一个计时器倒计时到零后，对应的灯开始报警，则对应的灯报警的那一方就被判定为输。
停止比赛
比赛开始，如果甲先走，则乙方按下按钮，甲方的计时器开始倒计时。
开始比赛
相反如果乙方先走，则过程基本是相同的。
交替按钟
当需要再次使用时，主持人通过开关重新对计数器置数，然后再开始比赛。
重置比赛
工作原理
03

## Slide 5
运行流程
04

## Slide 6
系统框架
05

## Slide 7
端口逻辑功能
06
管脚 | 类型 | 位宽 | 功能
A0 | input | 1 | 输入数字
A1 | input | 1 | 输入数字
A2 | input | 1 | 输入数字
A3 | input | 1 | 输入数字
Yong0 | input | 1 | 提供低电位信号
Referee | input | 1 | 裁判控制信号
Clk | input | 1 | 时钟信号
Clr | input | 1 | 清零信号
Mr | input | 1 | 设置数字信号
Choose | input | 1 | 选择信号
Competor | input | 1 | 选手比赛信号
ch0 | output | 1 | 选择修改数字信号
ch1 | output | 1 | 选择修改数字信号
ch2 | output | 1 | 选择修改数字信号
ch3 | output | 1 | 选择修改数字信号
ch4 | output | 1 | 选择修改数字信号
ch5 | output | 1 | 选择修改数字信号
ch6 | output | 1 | 选择修改数字信号
cho0 | output | 1 | 选择数码管信号
cho1 | output | 1 | 选择数码管信号
cho2 | output | 1 | 选择数码管信号
cho3 | output | 1 | 选择数码管信号
cho4 | output | 1 | 选择数码管信号
cho5 | output | 1 | 选择数码管信号
x0 | output | 1 | 数码管输出信号
x1 | output | 1 | 数码管输出信号
x2 | output | 1 | 数码管输出信号
x3 | output | 1 | 数码管输出信号
x4 | output | 1 | 数码管输出信号
x5 | output | 1 | 数码管输出信号
x6 | output | 1 | 数码管输出信号
x7 | output | 1 | 数码管输出信号
x8 | output | 1 | 数码管输出信号
x9 | output | 1 | 数码管输出信号
x10 | output | 1 | 数码管输出信号
x11 | output | 1 | 数码管输出信号
x12 | output | 1 | 数码管输出信号
x13 | output | 1 | 数码管输出信号
lose1 | output | 1 | 选手失败信号
lose2 | output | 1 | 选手失败信号

## Slide 8
该电路完成三个功能：一是计数功能；二是由主持人开关控制计数器置数，设置倒计时器的初始值；三是为译码电路提供输入。由于题目要求是倒计时，所以我们这里要选择减法计数器或者是可逆计数器，本文选用的是自己编译的减法计数器；由于是十进制的，所以需要三位数码管分别显示个位、十位、百位，显示的是计数器的输出通过译码电路出来的结果。工作过程：通过主持人开关对控制个位、十位、百位的计数器进行置数，控制个位的计数器置数端都接低电平，控制十位的置数端低三位接低电平，高位接高电平，控制百位的计数器最低位接高电平，高三位接低电平。这样经过译码显示电路之后显示出来的分别就是“0”、“8”、“1”。图中x0，x1，x2，x3接译码器的输入端，同时也接入报警电路。
计数器原理
07

## Slide 9
译码器原理
08
该部分主要功能是提供译码及显示。选择器件是七段数码管和七段共阴数码管译码电路，将计数器输出的bcd码转换成七段数码管中显示的相应的数字。abcdefg分别为数码管的7段，其与输入A_1、B_2、C_3、D_4的关系如表1.电路图中每一个数码管对应着一个译码电路。

## Slide 10
译码器对应
09
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 数码管显示 | 
choose | N_G2A | N_G2B | Vcc | Gnd | BIN | D_4 | C_3 | B_2 | A_1 | a | b | c | d | e | f | g |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 

## Slide 11
仿真图展示
10

## Slide 12
减法器
数码管
时钟端
管脚对应
原因：未彻底学会减法计数器的工作原理。
解决方法：学习相应原理，重新设计。
减法计数器输出为乱码
原因：未理解数码管的结构。
解决方法：了解数码管结构，设计对应的数据选择器使数码管显示不同的数字。
数码管显示数字相同
原因：时钟过快。
解决方法：设计分频器，放缓输入的时钟。
时钟端开始工作数码管全亮
原因：在设计减法计数器是未考虑修改数字的情况。
解决方法：重新设计，增加选择信号。
设置数字无法选择相应数位
问题攻克
11

## Slide 13
增加裁判控制端，当裁判宣布开始比赛时即对应输入为高电位时，计时器才能开始计时，当裁判端输入为低电位时，计时器停止工作。
裁判控制
通过输入秒数的个、十、百位二进制形式，可以任意设置比赛时间为0-999秒。
任意设定比赛时间
附加功能
12

## Slide 14
01
03
05
02
04
本逻辑电路设计符合题目要求，根据象棋快棋赛的规则，实现“红黑双方对弈时间累计均为三分钟，超时判负”的象棋快棋赛电子裁判计时器的设计，并有切合实际的额外附加设计（裁判功能），具有创新元素和实用价值。
优点
用开关实现二进制计数器读入，自由设定时间，增加裁判介入控制功能，使电路可控性增强。
创新之处
报警电路表现形式不够显著，功能不够丰富，电路精简型有待提高。
不足之处
电路逻辑化简和整体打包，计时器输入方便性。
改进
通过本次实验，学会了搭实用的数字逻辑电路的方法，掌握了Vivado等仿真软件的使用，了解了几种计数器芯片的功能和使用方法。本次实验虽说没有尽善尽美，但是基本完成了要求实现的功能，作为初学者，通过本次实验还是收获非常大的。
收获与学习体会
总结反思
13

## Slide 15
THANKS
2 0 1 9
汇报人：孙英玮、郭茁宁 时间：2019.5.31